## Slide 1: RAID 测试报告
THU-RAID 测试小组
2023/04/xx

## Slide 2: 单NVMe盘实验环境搭建
 | 设备一 | 设备二
CPU | Intel Xeon 6354 CPU(单路，18核36线程) | 申威SW3231 CPU(双路，32核32线程)
转接卡 | 博通switch卡 | 博通switch卡
硬盘 | Intel optane P4800X 750 GB | Intel optane P4800X 750 GB
操作系统 | Ubuntu 22.04（kernel 5.15） | Kylin V10（kernel 4.19）
IO测试工具 | fio-3.16 | fio-3.7
SPDK | Spdk21.04 | Spdk21.04

## Slide 3: P4800X性能测试 IOPS（HBA卡）
Chart: 9400-16i，P4800x的4k读写IOPS测试
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 42.4 | 16.4 | 412 | 23 | 37.7 | 15.8 | 389 | 23.8
2 | 79.2 | 22.3 | 484 | 28.4 | 70.9 | 22.6 | 362 | 31
4 | 157 | 27.6 | 435 | 37.5 | 137 | 30.6 | 423 | 37.4
6 | 232 | 36.3 | 426 | 40.8 | 201 | 34.6 | 407 | 40
8 | 299 | 39.8 | 424 | 40.8 | 259 | 38.6 | 407 | 39.8
10 | 353 | 41.2 | 422 | 41.8 | 308 | 40.2 | 404 | 40.7
12 | 389 | 41.8 | 430 | 41.3 | 345 | 40.1 | 408 | 41.4
14 | 410 | 41.8 | 442 | 41.1 | 372 | 39.3 | 410 | 39.2
16 | 414 | 42.1 | 431 | 41.7 | 393 | 39.8 | 411 | 40.5
18 | 414 | 41.5 | 454 | 41.7 | 397 | 39.8 | 404 | 39.8
20 | 416 | 41.8 | 435 | 41 | 400 | 40 | 406 | 39.7
22 | 419 | 41.8 | 430 | 39.8 | 401 | 39.6 | 410 | 41.5
经HBA卡转成scsi设备后，申威性能下降
Chart: 9400-16i，P4800x的4k读写avg延迟
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 23.05 | 56.7 | 38.51 | 664.17 | 25.93 | 59.15 | 40.85 | 668.8
2 | 24.64 | 85.31 | 65.8 | 1102.39 | 27.61 | 84.23 | 87.98 | 997.53
4 | 24.93 | 140.95 | 146.54 | 1692.42 | 28.53 | 126.36 | 150.87 | 1697.16
6 | 25.32 | 161.28 | 225.02 | 2345.01 | 29.22 | 169.13 | 235.22 | 2329.26
8 | 26.18 | 197.61 | 301.54 | 3130.99 | 30.28 | 203.64 | 314.01 | 3209.14
10 | 27.76 | 239.15 | 379 | 3825.38 | 31.81 | 244.8 | 395.58 | 3923.18
12 | 30.23 | 283.57 | 446.49 | 4640.11 | 34.08 | 295.19 | 470.61 | 4635.42
14 | 33.54 | 331.56 | 506.75 | 5439 | 36.94 | 352.22 | 545.12 | 5703.26
16 | 38.04 | 376.71 | 592.83 | 6133.26 | 39.99 | 398.2 | 622.88 | 6315.65
18 | 42.91 | 429.58 | 633.68 | 6901.61 | 44.6 | 448.49 | 711.41 | 7224.32
20 | 47.46 | 474.54 | 734.36 | 7614.67 | 49.34 | 483.95 | 788.39 | 8060.16
22 | 51.82 | 522.57 | 818.07 | 8844.57 | 54.15 | 551.43 | 857.3 | 8473.16
在HBA卡上，峰值延迟差距在13.48x（q16读），9.98x（q1读），12.82x（q16写），10.22x（q1写）

## Slide 4: P4800X性能测试 CPU-sys（HBA卡）
Chart: 9400-16i，P4800x的4k读写CPU-sys使用率
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 0.2287 | 0.4072 | 0.6713 | 0.809 | 0.2047 | 0.3812 | 0.6788 | 0.8185
2 | 0.2577 | 0.4078 | 0.7697 | 0.9219 | 0.2279 | 0.4527 | 0.8058 | 0.9195
4 | 0.2671 | 0.2916 | 0.8543 | 0.9538 | 0.2376 | 0.3438 | 0.8391 | 0.952
6 | 0.2795 | 0.4907 | 0.8809 | 0.966 | 0.2447 | 0.324 | 0.8684 | 0.9625
8 | 0.3015 | 0.8412 | 0.8885 | 0.9732 | 0.2518 | 0.6165 | 0.8738 | 0.9731
10 | 0.342 | 0.9717 | 0.8646 | 0.9793 | 0.2718 | 0.9525 | 0.8515 | 0.9779
12 | 0.4044 | 0.9802 | 0.8369 | 0.9823 | 0.3117 | 0.9769 | 0.8296 | 0.9816
14 | 0.4842 | 0.9834 | 0.8062 | 0.9841 | 0.3525 | 0.9825 | 0.8264 | 0.9842
16 | 0.5634 | 0.9859 | 0.8356 | 0.9852 | 0.4073 | 0.9841 | 0.8249 | 0.9855
18 | 0.6206 | 0.9878 | 0.8091 | 0.9869 | 0.4869 | 0.9857 | 0.8524 | 0.9879
20 | 0.6559 | 0.9878 | 0.8435 | 0.9875 | 0.5476 | 0.9876 | 0.8462 | 0.9877
22 | 0.678 | 0.989 | 0.8431 | 0.9894 | 0.5885 | 0.9885 | 0.8226 | 0.9887
在HBA上，x86的sys时间占比明显比申威要少很多，所以这里可以佐证申威的软件栈开销较大。
加测补一个nvme驱动的sys图

## Slide 5: P4800X性能测试 IOPS（switch）
Chart: PCIe switch，用户态P4800x的4K读写IOPS
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 121083.63 | 119344.68 | 577219.23 | 577404.78 | 138699.43 | 104157 | 586259.62 | 580558.12
2 | 239919.23 | 234498.27 | 577261.07 | 577425.13 | 273828.33 | 205055.2 | 588563.05 | 593435.12
4 | 417027.32 | 454320.32 | 577309.05 | 577338.22 | 512220.8 | 359578.88 | 588743.8 | 182425.82
6 | 541539.8 | 564640.6 | 577331.62 | 574333.6 | 583298.95 | 330482.17 | 588677.45 | 130868.77
8 | 590219.43 | 574158.5 | 577333.05 | 467767.38 | 584385.23 | 154639.22 | 593119.97 | 87165.67
10 | 594510.55 | 552898.07 | 577355.72 | 573758.82 | 577205.8 | 110050.03 | 593475.47 | 123809.1
12 | 593663.45 | 551125.6 | 577419.67 | 536820.98 | 577245.27 | 98916.93 | 593236.1 | 134551.75
14 | 593388.65 | 548597.82 | 577450.32 | 572011.18 | 577297.55 | 101591.72 | 580111.1 | 141351.62
16 | 590183.53 | 521436.23 | 577501.92 | 572077.07 | 577336.75 | 56973.88 | 502558.82 | 137894.58
18 | 546220.28 | 519063.93 | 577535.52 | 525159.85 | 577415.97 | 97373.92 | 474773.92 | 250062.6
20 | 495599.05 | 513723.6 | 577558.28 | 492909.68 | 577451.52 | 88782.93 | 475377.02 | 131002.62
22 | 461979.13 | 535918.68 | 577592.08 | 536802.12 | 577469.63 | 64773.4 | 438509.6 | 207041.08
用户态测试，申威读测试结果正常，spdk写结果复测一下，（复测结果不变）
Chart: PCIe switch，内核态P4800x的P4800x的4K读写IOPS
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 92.5 | 37.7 | 460 | 70.7 | 85.7 | 38 | 442 | 68.9
2 | 180 | 69.8 | 577 | 137 | 168 | 71.1 | 584 | 135
4 | 352 | 144 | 577 | 242 | 306 | 134 | 586 | 239
6 | 507 | 200 | 577 | 374 | 430 | 201 | 588 | 369
8 | 582 | 264 | 577 | 481 | 531 | 265 | 588 | 476
10 | 586 | 335 | 577 | 577 | 586 | 321 | 589 | 588
12 | 577 | 410 | 577 | 577 | 589 | 375 | 562 | 588
14 | 577 | 450 | 577 | 577 | 581 | 422 | 536 | 588
16 | 574 | 515 | 577 | 577 | 578 | 474 | 522 | 588
18 | 576 | 559 | 577 | 577 | 585 | 518 | 523 | 592
20 | 575 | 584 | 577 | 577 | 582 | 564 | 526 | 589
22 | 572 | 578 | 577 | 577 | 576 | 587 | 533 | 589
Sw的Nvme的软件栈，在多线程时有较好的表现，单线程能力不行

## Slide 6: P4800X过内核性能测试 avg延迟（switch）
Chart: PCIe switch，用户态P4800x的4K读写avg延迟
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 8.25 | 8.31 | 27.71 | 27.64 | 7.2 | 9.53 | 27.28 | 27.49
2 | 8.33 | 8.42 | 55.42 | 55.29 | 7.29 | 9.65 | 54.36 | 53.82
4 | 9.58 | 8.72 | 110.85 | 110.76 | 7.8 | 11.03 | 108.7 | 350.73
6 | 11.07 | 10.51 | 166.27 | 167.03 | 10.28 | 18.05 | 163.07 | 733.46
8 | 13.54 | 13.83 | 221.7 | 273.54 | 13.68 | 51.63 | 215.8 | 1468.38
10 | 16.81 | 17.98 | 277.11 | 278.76 | 17.31 | 90.75 | 269.59 | 1292.22
12 | 20.2 | 21.66 | 332.5 | 357.55 | 20.78 | 121.21 | 323.64 | 1426.86
14 | 23.58 | 25.41 | 387.9 | 391.5 | 24.24 | 137.7 | 386.12 | 1584.6
16 | 27.1 | 30.58 | 443.28 | 447.39 | 27.7 | 280.72 | 509.38 | 1856.39
18 | 32.94 | 34.56 | 498.66 | 548.32 | 31.16 | 184.74 | 606.59 | 1151.61
20 | 40.34 | 38.81 | 554.04 | 649.12 | 34.62 | 225.15 | 673.14 | 2442.61
22 | 47.61 | 40.94 | 609.41 | 655.68 | 38.08 | 339.54 | 802.71 | 1700.04
在用户态上，读延迟接近，申威在写性能上存在不足，
11.77x（q1写），3.39x（q16写）
补一个过nvme驱动的avg延迟图
Chart: PCIe switch，内核态P4800x的4K读写的avg延迟
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 10.55 | 23.48 | 34.41 | 223.6 | 11.42 | 23.18 | 35.88 | 229.43
2 | 10.81 | 25.57 | 55.13 | 230.58 | 11.62 | 24.98 | 54.49 | 234.85
4 | 11.07 | 24.76 | 110.61 | 260.25 | 12.79 | 26.78 | 108.93 | 263.84
6 | 11.53 | 26.76 | 166.06 | 252.99 | 13.66 | 26.79 | 163.08 | 256.31
8 | 13.45 | 27.16 | 221.52 | 262.17 | 14.76 | 27 | 217.21 | 265.27
10 | 16.77 | 26.81 | 276.99 | 273.27 | 16.75 | 27.86 | 271.47 | 268.19
12 | 20.48 | 26.17 | 332.46 | 329.18 | 20.05 | 28.78 | 341.12 | 322.73
14 | 23.96 | 27.92 | 387.91 | 384.85 | 23.79 | 29.91 | 417.48 | 377.28
16 | 27.55 | 27.9 | 443.38 | 440.27 | 27.35 | 30.52 | 490.47 | 432.07
18 | 30.92 | 28.98 | 498.82 | 495.71 | 30.45 | 31.54 | 550.47 | 483.25
20 | 34.45 | 31.01 | 554.28 | 551.06 | 34.07 | 32.22 | 607.84 | 540.38
22 | 38.13 | 34.84 | 609.72 | 606.43 | 37.84 | 34.24 | 660.44 | 594.21
Sw多depth时的单线程延迟高于x86

## Slide 7: P4800X性能测试 CPU-sys（PCIe switch）
在PCIe switch上，x86的sys时间占比明显比申威要少很多，所以这里可以佐证申威的软件栈开销较大。
Chart: PCIe，内核态P4800X的4K读写CPU-sys使用率
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 0.1848 | 0.4198 | 0.5922 | 0.7558 | 0.1696 | 0.4052 | 0.6234 | 0.7557
2 | 0.1873 | 0.3919 | 0.4542 | 0.7593 | 0.1671 | 0.3866 | 0.4622 | 0.7498
4 | 0.1833 | 0.4065 | 0.3059 | 0.7129 | 0.1623 | 0.384 | 0.3047 | 0.6923
6 | 0.1799 | 0.3997 | 0.2005 | 0.7264 | 0.1499 | 0.3881 | 0.2065 | 0.6987
8 | 0.1504 | 0.3776 | 0.1567 | 0.7017 | 0.1377 | 0.3765 | 0.159 | 0.6906
10 | 0.1199 | 0.3804 | 0.1198 | 0.6481 | 0.1256 | 0.3739 | 0.1242 | 0.6384
12 | 0.103 | 0.3947 | 0.1012 | 0.5495 | 0.1057 | 0.364 | 0.0979 | 0.5448
14 | 0.0891 | 0.379 | 0.0874 | 0.4809 | 0.0892 | 0.3528 | 0.0806 | 0.4851
16 | 0.0761 | 0.3835 | 0.0771 | 0.4158 | 0.0772 | 0.3493 | 0.0687 | 0.427
18 | 0.0674 | 0.3812 | 0.0678 | 0.3677 | 0.0707 | 0.3423 | 0.063 | 0.3869
20 | 0.0617 | 0.3588 | 0.061 | 0.3357 | 0.0619 | 0.3273 | 0.0568 | 0.3432
22 | 0.0567 | 0.3128 | 0.0562 | 0.3094 | 0.0557 | 0.3207 | 0.0506 | 0.3115

## Slide 8: 单NVMe盘实验环境搭建
 | 设备一 | 设备二
CPU | Intel Xeon 6354 CPU(单路，18核36线程) | 申威SW3231 CPU(双路，32核32线程)
转接卡 | 博通switch卡 | 博通switch卡
硬盘 | Intel optane P5800X 400 GB | Intel optane P5800X 400 GB
操作系统 | Ubuntu 22.04（kernel 5.15） | Kylin V10（kernel 4.19）
IO测试工具 | fio-3.16 | fio-3.7
spdk | Spdk21.04 | Spdk21.04

## Slide 9: P5800X性能测试 IOPS
Chart: PCIe switch, 用户态P5800x的4k读写IOPS
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 219363.8 | 176230.62 | 1558245.98 | 1033868.02 | 204258.73 | 164401.27 | 1140618.35 | 978449.27
2 | 436821.58 | 347457.85 | 1560901.3 | 1555902.92 | 402117.9 | 323484.28 | 1122329.15 | 1136130.95
4 | 819672.87 | 690681.75 | 1560989.37 | 1560876.83 | 716936.88 | 614483.37 | 1110058.28 | 1111611.55
6 | 1187285.05 | 998120.42 | 1561053.8 | 1560780.85 | 877330.17 | 808028.08 | 913721.67 | 1108938.6
8 | 1445078.02 | 1187982.83 | 1561125.3 | 1560784.68 | 967810.4 | 912804.65 | 1101069.15 | 1103941.55
10 | 1541391.73 | 1241151.97 | 1561227.53 | 1560803.4 | 983701.67 | 978240.88 | 1101824.72 | 1097758.5
12 | 1551491.23 | 1340853.55 | 1561313.93 | 1560433.3 | 1031480.53 | 1008115.73 | 1046900.88 | 1075938.13
14 | 1557848.92 | 1361282.92 | 1561370.67 | 1560294.25 | 997079.27 | 1034245.93 | 1106034.12 | 1002911.68
16 | 1559181.07 | 1443422.91 | 1561456.7 | 1560903.25 | 1052291.67 | 1046932.02 | 1105524.27 | 1039584.98
18 | 1560343.65 | 1443747.38 | 1561516.03 | 1561120.5 | 1070757.55 | 1060884.22 | 1104967.98 | 1081060.95
20 | 1561215.42 | 1473134.68 | 1561601.4 | 1561066.77 | 991152.18 | 1052032.23 | 1104273.3 | 1060012.08
22 | 1561819.07 | 1485955.13 | 1561708.48 | 1561068.1 | 1057571.23 | 1061795.93 | 1104113.25 | 1003808.83
Chart: PCIe switch，P5800x的4K读写IOPS
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 121 | 0.597 | 464 | 52.5 | 118 | 0.442 | 464 | 45.8
2 | 237 | 6.137 | 932 | 104 | 235 | 1.336 | 948 | 98.3
4 | 476 | 18.9 | 1561 | 205 | 455 | 5.858 | 1184 | 173
6 | 705 | 9.887 | 1561 | 309 | 666 | 9.975 | 1183 | 260
8 | 928 | 19.3 | 1561 | 405 | 820 | 4.626 | 1183 | 341
10 | 1115 | 16.5 | 1561 | 506 | 936 | 5.676 | 1183 | 413
12 | 1280 | 15.2 | 1561 | 615 | 1024 | 8.913 | 1183 | 499
14 | 1427 | 18.7 | 1561 | 707 | 1075 | 7.737 | 1183 | 582
16 | 1531 | 22.5 | 1561 | 800 | 1104 | 8.922 | 1183 | 775
18 | 1547 | 30.4 | 1561 | 894 | 1125 | 10.6 | 1183 | 865
20 | 1555 | 25.4 | 1561 | 977 | 1141 | 12.2 | 1183 | 944
22 | 1558 | 27.4 | 1561 | 1066 | 1154 | 12.5 | 1183 | 1018
在switch上，过内核，申威表现就差劲，这里能佐证申威nvme的链路存在问题。
在switch上，用户态测试时，申威只在q1随机读上，性能不如x86，其余表现正常。
存在波动，但不超过50k

## Slide 10: P5800X性能测试 延迟
Chart: PCIe switch，用户态P5800x的4K读写avg延迟
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 4.55 | 5.6 | 10.25 | 15.39 | 4.89 | 6.01 | 14.01 | 16.27
2 | 4.57 | 5.65 | 20.49 | 20.42 | 4.96 | 6.07 | 28.5 | 28.04
4 | 4.87 | 5.7 | 40.99 | 40.9 | 5.57 | 6.42 | 57.64 | 57.46
6 | 5.04 | 5.9 | 61.49 | 61.38 | 6.83 | 7.33 | 105.05 | 86.46
8 | 5.52 | 6.63 | 81.98 | 81.9 | 8.25 | 8.66 | 116.24 | 115.83
10 | 6.48 | 7.94 | 102.47 | 102.4 | 10.15 | 10.11 | 145.2 | 145.64
12 | 7.72 | 8.84 | 122.96 | 122.94 | 11.62 | 11.79 | 183.38 | 178.35
14 | 8.98 | 10.18 | 143.45 | 143.47 | 14.03 | 13.42 | 202.51 | 223.27
16 | 10.25 | 10.97 | 163.94 | 163.91 | 15.19 | 15.17 | 231.55 | 246.16
18 | 11.52 | 12.35 | 184.42 | 184.42 | 16.8 | 16.86 | 260.63 | 266.35
20 | 12.8 | 13.46 | 204.9 | 204.93 | 20.17 | 18.89 | 289.77 | 301.81
22 | 14.07 | 14.69 | 225.38 | 225.45 | 20.79 | 20.61 | 318.79 | 350.64
Chart: PCIe switch，P5800x的4K读写avg延迟
| x86-q1随机读 | sw-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | sw-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q16随机写
1 | 7.9794 | 1670.21 | 34.2787 | 297.01 | 8.245 | 2257.74 | 33.8265 | 342.1
2 | 8.1702 | 322.56 | 34.0432 | 299.28 | 8.2475 | 1490.88 | 33.4545 | 317.44
4 | 8.1182 | 208.31 | 40.68 | 304.95 | 8.5117 | 678.4 | 53.78 | 363.29
6 | 8.22 | 603.47 | 61.17 | 303.22 | 8.7213 | 597.58 | 80.82 | 362.25
8 | 8.3165 | 410.42 | 81.66 | 308 | 9.46 | 1724.8 | 107.85 | 368.39
10 | 8.6636 | 601.16 | 102.13 | 308.29 | 10.37 | 1757.09 | 134.89 | 380.31
12 | 9.0399 | 784.66 | 122.64 | 304.78 | 11.41 | 1341.53 | 161.97 | 377.88
14 | 9.487 | 744.47 | 143.11 | 309.46 | 12.72 | 1804.51 | 188.92 | 378
16 | 10.12 | 707.59 | 163.61 | 312.7 | 14.17 | 1788.43 | 216.05 | 325.05
18 | 11.3088 | 587.96 | 184.13 | 314.89 | 15.67 | 1696.49 | 243.08 | 327.96
20 | 12.5513 | 783.78 | 204.6 | 320.26 | 17.2 | 1629.65 | 270.13 | 334.72
22 | 13.8091 | 800.11 | 225.12 | 323.25 | 18.74 | 1756.32 | 297.28 | 341.72
用户态延迟正常。
过内核后，单线程延迟差距较大，
62.45x（q1读），
94.75x（q1写）

## Slide 11: P5800X性能测试 sys使用率
结果感觉异常，待复测~复测结果一致
Chart: PCIe switch，P5800x的4K读写sys使用率
| x86-q1随机读 | x86-q16随机读 | sw-q1随机读 | sw-q16随机读 | x86-q1随机写 | x86-q16随机写 | sw-q1随机写 | sw-q16随机写
1 | 0.2375 | 0.561 | 0.0012 | 0.6562 | 0.2289 | 0.5134 | 0.0002 | 0.7266
2 | 0.2478 | 0.5673 | 0.0018 | 0.675 | 0.2329 | 0.6482 | 0.0006 | 0.6819
4 | 0.2458 | 0.5626 | 0.0021 | 0.6574 | 0.2362 | 0.4323 | 0.0006 | 0.6944
6 | 0.2474 | 0.3874 | 0.0002 | 0.6679 | 0.235 | 0.3181 | 0.0066 | 0.6919
8 | 0.2419 | 0.2952 | 0.0011 | 0.6637 | 0.2187 | 0.255 | 0.0008 | 0.6918
10 | 0.2403 | 0.2381 | 0.0019 | 0.6557 | 0.2053 | 0.2112 | 0.0003 | 0.6897
12 | 0.2368 | 0.201 | 0.0011 | 0.658 | 0.1808 | 0.1818 | 0.0003 | 0.7032
14 | 0.2319 | 0.2492 | 0.0009 | 0.6558 | 0.1634 | 0.1917 | 0.0008 | 0.7038
16 | 0.211 | 0.2257 | 0.0008 | 0.6554 | 0.1524 | 0.1657 | 0.0002 | 0.687
18 | 0.1917 | 0.1971 | 0.001 | 0.6526 | 0.1371 | 0.1521 | 0.0004 | 0.7073
20 | 0.1702 | 0.1758 | 0.0012 | 0.6549 | 0.1253 | 0.1353 | 0.0006 | 0.7299
22 | 0.1439 | 0.1519 | 0.0008 | 0.6586 | 0.1163 | 0.1202 | 0.0004 | 0.7568
不足1%
不足1%

## Slide 12: 访存测试
使用numa_alloc_onnode分配内存空间
测1000次memcpy，4k粒度
 | 时间
X86 | 550~ns
AMD | 600~ns
SW | 8900~ns